## Slide 1
SLT cDPM Recovery Analysis
Y6CP SOCAMM2 7500MTPS | WW202606-202615
April 2026

## Slide 2
SLT cDPM Recovery Summary
478.0
Total SLT DPM
322.1 (67.4%)
BIOS Recovery
19.3 (4.0%)
HW+SOP
341.4 (71.4%)
Total Recoverable
136.6 (28.6%)
Customer-Facing
Category | DPM | Percent
BIOS | 322.1 | 67.4%
HW+SOP | 19.3 | 4.0%
Recoverable | 341.4 | 71.4%
Remaining | 136.6 | 28.6%
cDPM Recovery Waterfall
478.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ Total ┃ ┃ ┃ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ BIOS ┃ ┃ 322.1 (67.4%) ┃ ┃ ┃ ┃ ▓▓ HW+SOP ┃ ┃ 19.3 (4.0%) ┃ ┃ ┃ 136.6 ━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ Customer-Facing ▓ BIOS (Combined 100%+50%) ▓ HW+SOP □ Remaining
Note: BIOS = MULTI_BANK_MULTI_DQ (100%) + Bank/Burst/Periph patterns (50% partial)

## Slide 3
Recovery by Test Step
Step | Total DPM | BIOS | HW+SOP | Recoverable | Remaining
HMB1 | 287.1 | 191.8 (66.8%) | 11.5 (4.0%) | 203.3 (70.8%) | 83.8 (29.2%)
QMON | 190.9 | 130.3 (68.3%) | 7.8 (4.1%) | 138.1 (72.3%) | 52.8 (27.7%)
SLT Total | 478.0 | 322.1 (67.4%) | 19.3 (4.0%) | 341.4 (71.4%) | 136.6 (28.6%)
Key Takeaways:
• BIOS fixes (combined) account for 67.4% of total SLT DPM
• 71.4% of failures are recoverable through BIOS + HW+SOP improvements
• Customer-facing DPM reduces from 478.0 to 136.6 after recovery