## Slide 1
SLT Top Pareto Analysis (HMB1 + QMON)
SOCAMM2 | Y6CP | 7500MTPS | WW202606-202615 (10 weeks)
HMB1
FID UIN: 1,947,264
Fails: 559 | DPM: 287.1
QMON
FID UIN: 1,697,088
Fails: 324 | DPM: 190.9
SLT (Combined)
FID UIN: 3,644,352
Fails: 883 | DPM: 478.0
MSN_STATUS Pareto
MSN_STATUS
HMB1
QMON
SLT
% SLT
Mod-Sys
426
253
679
76.9%
Row
45
32
77
8.7%
DQ
26
17
43
4.9%
Hang
34
1
35
4.0%
Multi-DQ
14
14
28
3.2%
SB_Int
8
4
12
1.4%
FAILCRAWLER Pareto (Top 8)
FAILCRAWLER
HMB1
QMON
SLT
% Share
MULTI_BANK_MULTI_DQ
117.1
112.4
229.6
48.0%
SINGLE_BURST_SINGLE_ROW
56.7
25.3
82.0
17.2%
HGDC
41.0
7.4
48.4
10.1%
MULTI_HALFBANK_MULTI_DQ
11.1
8.2
19.3
4.0%
HANG
17.5
0.6
18.0
3.8%
SYS_EVEN_BURST_BIT
10.2
5.6
15.8
3.3%
MULTI_HALFBANK_SINGLE_DQ
6.3
4.1
10.5
2.2%
DB
3.9
4.8
8.7
1.8%
Key Insights
1. Mod-Sys dominates SLT (77%)
• HMB1: 426 modules | QMON: 253 modules
• Total: 679 modules
2. Top FAILCRAWLER: MULTI_BANK_MULTI_DQ (48%)
• HMB1: 117.1 cDPM | QMON: 112.4 cDPM
• Total: 229.6 cDPM → BIOS 100% recoverable
3. Recovery Potential: ~71%
• BIOS 100%: 229.6 cDPM
• BIOS 50%: 93.5 cDPM | HW+SOP: 18.0 cDPM